FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    025/2013.

Pregão Presencial nº 008/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de um compressor rotativo de parafuso para geração de ar comprimido para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA. Para o exercício de 2013. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 21/02/2013, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 07/03/2012 às 07:30 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de um compressor rotativo de parafuso para geração de ar comprimido para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA;

Justificativa

A aquisição do compressor rotativo, com a finalidade de suprir as necessidades do Hospital Regional HRNA, devido estarmos com um compressor danificado, atendendo assim a solicitação da diretoria do hospital;

Prazo de entrega

A licitante vencedora deverá entregar os materiais e equipamentos em condições de uso no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da requisição, de segunda a sexta-feira, em horários compreendidos entre 07h00min as 11h00min e entre 14h00min e 17h00min (horário Local);

A substituição, se necessária deverá ser no prazo máximo de 10 (dez) dias, contadas a partir da constatação do vício do produto com a conseqüente notificação junto ao fornecedor;

Orçamento estimado

# O custo estimado para o exercício 2013 será de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais);

Forma de adjudicação/julgamento do objeto

O objeto deste Pregão será adjudicado menor preço por ITEM à licitante vencedora, após decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação pelo Diretor Geral do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, FUNSAU-NA;

Local de entrega do produto

Os objetos relacionados nas especificações técnicas deverão ser entregues no Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, sito à Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71, Bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina/MS, com telefones para contatos (67) 3441-5050.

| Aplicação: Aquisição de um compressor rotativo de parafuso para geração de ar comprimido para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA; |
| --- |
| Item | Descrição Produto | Descriminação | Marca | UN | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | Compressor Rotativo a Parafuso, 7,5 hp eletrônico, 7,5 bares 220v | Compressor rotativo a parafuso, pressão 7,5 bar, faixa de vazão efetiva aproximado de 28,4 pcm, potencia do motor elétrico 7,5 HP, Tensão de Alimentação 220v/3/60hz, chave de partida direta, cabine de proteção com baixo índice de ruídos, unidade compressora, tipo rotativo de parafusos par perfil assimétrico relação 6/5 simples estagio, lubrificada e refrigerada a óleo sintético pressurizado, motores elétricos, fechados a prova de respingos de água proteção IP 55 aproximado com isolamento classe F, pintura padrão tinta a pó texaturizada, sistema hibrido, conforme norma para teste de pintura – ASTM D 3359 método A Leituras constantes: Pressão de saída do ar comprimido, Total de horas compressor ligado, Últimos registros de ocorrências de falhas, Total de horas compressor em carga plena, Total de horas que faltam para a troca do filtro de ar, filtro de óleo e elemento separador ar/óleo e Total de horas que faltam para a troca do óleo. Sinalização de falhas: Sobre pressão, Sobre temperatura, Sobrecarga no motor do compressor, Falta de fase e Emergência. Parâmetros ajustáveis de operação: Modo de funcionamento: automático/contínuo, Remoto/Local, Tempo de troca do filtro de ar, filtro de óleo e do elemento separador, Tempo de troca do óleo, Unidades de pressão e temperatura, Número de partidas por hora, Tempo de partida chave estrela-triângulo, Pressão de Carga/Alívio e Rearme automático em falta de energia elétrica. Equipamento instalado e testado no local. |  | UN | 01 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 02 | Filtro ESF 50 | FILTROS ESF 50 |  | UN | 03 | 500,00 | 1.500,00 |
| Total | 15.700,00 |

Em caso de defeito nos equipamentos fornecidos, a contratada deverá reparar ou proceder à substituição imediata no prazo máximo de 12hrs a contar da notificação do defeito;

A empresa terá que declarar que possui total conhecimento e concordância com os termos deste edital, bem como seus respectivos anexos e de que os preços ofertados correspondem integralmente ao objeto da licitação;

Órgão do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA que fiscalizará a execução do objeto;

O acompanhamento e fiscalização da execução serão feitos, através de um servidor do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestadas;

Nova Andradina, MS 21 de Fevereiro de 2013.